# VMS系列交换机配置管理指南

杭州维卡科技有限公司

编  者：舒林娟

日  期：2012-12-12

版本号：V1.0

所有权声明

本文档的内容将做定期性的变动，且不另行通知。更改的内容将会补充到本手册中。

除特别声明外，此文档所用的公司名称、个人姓名及数据均属为说明的目的而模拟。

文档的版权属杭州维卡科技有限公司所有，受中华人民共和国法律的保护。

本文档所含的任何构思、设计、工艺及其他技术信息均属本公司所有，受中华人民共和 国法律的保护。

未经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、全部或部分复制本书内容，或者以其他任何方式使第三方知悉。

目 录

VMS系列交换机配置管理指南	1

第一章 VMS软件系统介绍	4

1.1  系统简介	4

第二章 安装与卸载	5

2.1 安装、卸载步骤	5

2.1.1 安装步骤	5

2.1.2 卸载步骤	9

第三章 主程序界面	10

3.1 设备	10

3.1.1菜单栏	10

3.1.2 添加设备	13

3.2 关于设备	15

3.3 工具栏	15

3.4 设备插槽添加	17

3.4.1 添加功能板	17

3.5 主控板	20

3.6 数字板	21

3.7 模拟板	28

3.8 语音通道属性	29

3.9 PCM链路	32

3.10 ISDN信令	34

3.11 SS7链路组	36

3.12 Mtp3列表	39

# 第一章 VMS软件系统介绍

## 1.1  系统简介

VMS系统基于最新的技术，包含全部通讯和媒体处理功能。

通讯功能：包括对各种接入的支持（数字接入E1/T1，模拟接入中继、用户、高阻和

VOIP接入），支持SS7、SS1、ISDN  PRI、SIP、RTP、H.323等信令，及对

各种信道任意交换的支持。

媒体处理功能：包含多种语言媒体处理功能，主要有会议、语音录放、格式交换、音

频产生，后续将支持视频媒体处理功能。

# 安装与卸载

## 2.1 安装、卸载步骤

### 2.1.1 安装步骤

1、先将安装包.rar解压，然后点【】，进入安装界面，如下图所示：

图2.3.1-1

图 2.3.1-2

图 2.3.1-3

图 2.3.1-4

图 2.3.1-5

图 2.3.1-6

图 2.3.1-7

安装后，单击快捷键【】，直接进入系统。

### 2.1.2 卸载步骤

方法一

步骤一、在windows中，单击【开始】-->【控制面板】-->【添加或删除程序】，弹出“添

加或删除程序”窗口。

步骤二、卸载VMS软件

选择【VMS】，单击【更改/删除】中的【删除】，则windows将自动卸载VMS

软件。

图 2.1.2-1

步骤三、在弹出的对话框中，单击【是】。

图 2.1.2-2

方法二

单击【开始】——>【所有程序】——>【VMS】——>【】,在弹出的对话框中，单击【是】。

图 2.1.2-3

# 主程序界面

## 3.1 设备

打开配置工具：单击快捷键【】，直接进入系统。

图3.1-1

### 3.1.1菜单栏

图3.1.1

3.1.1 新建

新建一个xml文件并对该文件进行配置。配置完成后可通过文件上传更新交换机中的配置文件。

图3.1.1-1

3.1.2打开配置文件

选择一个配置文件对其进行打开如图3.1.2-2所示。

图3.1.2-2

3.1.3另存为

将配置完成的配置文件存放到其他位置。

图3.1.3-3

3.1.4 配置文件上传、下载

系统中修改相关信息后，单击设备后，才可上传、下载配置文件。

3.1.5 最近打开

打开系统后，在【最近打开】中可预览到之前建立的系统信息。

图 3.1.5-1

3.1.6 关闭

关闭本系统。

3.1.7 主界面

打开配置文件后界面如图3.1.7-1所示：

图3.1.7-1

打开配置文件后，VMS系统包括：设备、插槽、DSP列表、语音通道属性、PCM链路、ISDN信令、SS7链路组、Mtp3列表。

3.1.8 设备属性

点击，进行对设备属性的详细配置。

图3.1.1-8

### 3.1.2 添加设备

右键点击，出现“新增设备”，（如图3.1.2-1）

图 3.1.2-1

点，出现添加设备的相关信息，（如下图3.1.2-2）

图3.1.2-2

- 设备名称：设备名称。

- 设备型号：设备型号。

- 设备IP地址：访问设备IP地址。

- 设备端口号：访问设备的端口号。

- 主控板DSP数：设备上主控板的DSP数量。

填写设备信息后保存该设备,设备新建的时候会自动在0号槽添加主控板。其他槽为空。（如图3.1.2-3所示）

图 3.1.2-3

## 3.2 关于设备

单击设备，弹出设备图，选中功能槽点击右键，可插入数字板（DSI）、模拟板（ASI）两种功能板。主控板在新增设备时，自带添加。

图3.2-1

3.2.1设备信息

设备信息包括：设备属性、插槽属性。

【设备属性】中查看设备名称、设备类型、设备IP地址、设备端口号、设备版本号、

主控板版本号。

【插槽属性】中查看各插槽所插入的功能板名称、类型。

图 3.2.1-1

## 3.3 工具栏

图3.3-1

：连接设备（在打开配置界面后配置完成或未配置之前链接到设备，链接成功后可从交换机下载配置文件）

：保存当前修改

：启动VMS系统所有单元，对应菜单是“操作”--启动所有单元

：停止VMS系统所有单元 ，对应菜单是“操作”--停止所有单元

停止单个模块

该功能将停止用户单个指定的处在启动状态的SPMC模块。

操作方法：选择一个VMS模块，右键单击“停止”即可。

：刷新所有主控单元

：设备配置

单击图标，弹出下图界面，在此界面中，可修改设备配置、时钟配置、用

户属性配置、收号规则配置等相关信息。

图3.3-2

：关闭系统，即推出VMS配置工具系统。

## 3.4 设备插槽添加

由上而下的顺序，第0个槽位为主控板槽位（固定），其他6个槽位可任意为DSP资源板、模拟板、数字板，右键点击插槽，可启动、停止、重新启用、删除、添加交换机的功能板。

图3.4-1

### 3.4.1 添加功能板

添加方法一（树菜单节点添加）：

添加方式：右键未安装的树菜单节点，选择弹出菜单中的功能板类型（如图3.4.1-1）。会添加一个对应的插槽。

- 数字板的添加，步骤如下：

图 3.4.1-1

选择需要添加的功能板，单击【下一步】

图 3.4.1-2

在弹出的对话中，输入功能板名称：数字板，选择Pcm数量，单击【下一步】

图 3.4.1-3

选择【语音DSP个数】和【信令DSP个数】后，单击【完成】。

图 3.4.1-4

- 模拟板的添加，步骤如下：

图 3.4.1-5

在弹出的对话框中输入功能板名称为模拟板，直接单击【完成】。

图 3.4.1-6

添加方法二（图形化界面添加）：

添加方法：由上而下的顺序，第1个槽位为主控板槽位（固定），其他6个槽位可任意

插入数字板、模拟板、DSP板。

图3.4.1-10  5U界面图

添加方法如添加方法一类同。

## 3.5 主控板

基本属性/操作

图3.5-1

3.5.1 插槽属性：槽的名称。

3.5.2 操作按钮

- 启动按钮：当设备链接后，主控板如果未启动可以点击启动按钮来启动功能表（当主控能板已经启动或设备未链接时，启动按钮不可用）

- 停止按钮：当设备链接后，主控板已经启动可以点击停止按钮停止设备。（当主控板已经停止或设备未链接时，启动按钮不可用）

- 重新启动：当设备链接后，主控板如果已经启动可以点击重新启动按钮来重启功能板（设备未链接时，启动按钮不可用）

- DSP列表

图3.5.2-1

3.5.3 DSP属性修改：

- 单击系统菜单栏中的DSP列表，右侧属性框显示DSP的基本属性。

- DSP属性现在可更改服务槽位和服务时隙数（主控板最多两个DSP，第一个DSP服务于1、2、3、4插槽，第二个Dsp服务于5、6插槽）。

## 3.6 数字板

数字板包括：基本属性、DSP列表、PCM列表

图 3.6-1

数字板界面

图3.6-2

3.6.1 插槽属性：插槽名称。

3.6.2 操作按钮

- 启动按钮：当设备链接后，数字板如果未启动可以点击启动按钮来启动数字板（当数字板已经启动或设备未链接时，启动按钮不可用）。

- 停止按钮：当设备链接后，数字板已经启动可以点击停止按钮停止设备。（当数字板已经停止或设备未链接时，启动按钮不可用）

- 重新启动：当设备链接后，数字板如果已经启动可以点击重新启动按钮来重启数字板（设备未链接时，启动按钮不可用）

- DSP列表

单击数字板中【DSP列表】，弹出下图对话框

图 3.6.2-3

单击【添加DSP】,弹出下图对话框，在对话框中，选择【插槽号】、【槽中位置】、【Dsp

类型】后，单击【确定】。

图 3.6.2-4

  - 插槽号：

  - 槽中位置：

  - DSP类型：

1、分配PCM：首先选择需要分配的位置，单击按钮【分配PCM】，弹出位置选择，可任意选择位置。 蓝色代表DSP资源已分配，绿色代表DSP资源未分配，红色代表选中当前DSP资源。

图 3.6.2-5

2、分配插槽：首先选择未分配的位置，单击【分配插槽】按钮，选中的位置弹出的插槽。蓝色代表DSP资源已分配，绿色代表DSP资源未分配，红色代表选中当前DSP资源。

图 3.6.2-6

3、取消分配：首先选中要取消的DSP资源位置，单击【取消分配】按钮，即可重启分配PCM和插槽。蓝色代表DSP资源已分配，绿色代表DSP资源未分配，红色代表选中当前DSP资源。

图 3.6.2-7

- PCM链路列表

- PCM链路包含：编号、位置、pcm状态、所属链路组、信令状态、参考时钟输出、阻抗、E1/T1、CRC4、增益、信号发送、远端环回、本地环回。

图 3.6.2-8

基本属性有以下内容：

- E1/T1：

- 线路阻抗：

- 环回类型：

- 外拨超时时间：

- 回铃超时事件：

- 线路接收增益：

- 开启CRC4校验：

- 打开线路信号发送：

信令属性有以下内容：

- 信令类型：

- 服务的ISDN信令：

- 服务的MTP3：

- 所属SS7链路组：

- CIC号码：

- 信令时隙号码：

- 将第16时隙作为语音：

- 单击【基本属性】中【新增】按钮。

图 3.6.2-9

3、弹出下图对话框，选择【槽号】、【位置】、【信令】、【开启CRC4校验】后，单击【确

定】。

图 3.6.2-10

4、查看列表信息，列表中，可查看到所添加的PCM相关信息，PCM列表以颜色来区分PCM

的状态（灰色:未启用，红色：告警，蓝色：正常使用中）

图3.6.2-11

- 基本属性修改

选择需要修改的PCM链路，单击【基本属性】，可修改PCM链路的线路阻抗（75欧姆或120欧姆）、环回类型（不环回、本地环回、远端环回）、外拨超时时间、回铃超时时间、线路接收增益、开启CR4校验、打开线路信号发送等属性。

图3.6.2-12

- 信令属性修改

选择需要修改的PCM链路，单击【信令属性】，分别为话路、ISDN、SS7。

1.修改话路信令属性

话路信令属性只可修改【所属SS7链路组】、【CIC号码】、【第16时隙作为语音】等

属性。

属性修改完成后，单击保存按钮,即修改成功。

选择PCM的属性单击恢复默认后点保存，该条PCM的属性都恢复默认。

图 3.6.2-13

2.修改SS7信令属性

SS7信令属性只可修改【所属SS7链路组】、【服务的Mtp3】、【信令时隙号码】等属

性。

属性修改完成后，单击保存按钮,即修改成功。

选择PCM的属性单击恢复默认后点保存，该条PCM的属性都恢复默认。

图 3.6.2-14

3.修改ISDN信令属性

ISDN信令属性只可修改【服务的ISDN信令】属性。

属性修改完成后，单击保存按钮,即修改成功。

选择PCM的属性单击恢复默认后点保存，该条PCM的属性都恢复默认。

图 3.6.2-15

## 3.7 模拟板

图 3.7-1

基本属性/操作

单击【基本属性】，查看版本信息、基本信息，可修改槽的名称，修改后，系统将自动保存信息。

图3.7-2

【分配时隙块】/操作

图 3.7-3

3.7.2 插槽属性：插槽名称可以进行修改，修改后鼠标点击其他行会自动保存属性

3.7.3 操作按钮

- 启动按钮：当设备链接后, 模拟板如果未启动，可以点击启动按钮来启动模拟板（当模拟板已经启动或设备未链接的时候启动按钮是不可用的）

- 停止按钮：当设备链接后， 模拟板已经启动可以点击停止按钮停止设备。（当模拟板已经停止或设备未链接的时候，启动按钮是不可用的）

重新启动：当设备链接后，模拟板如果已经启动，可以点击重新启动按钮来重启模拟板（设备未链接的时候启动按钮是不可用的）

## 3.8 语音通道属性

语音通道界面

图3.8-1

基本属性有以下内容：

DTMF配置

- 是否过滤双音频(DTMF)中ABCD码

- 双音频(DTMF)发送持续时间

- 双音频(DTMF)发送间隔时间

- 双音频(DTMF)接收灵敏度

拨号配置

- 外拨时拨号超时时间

- 外拨时拨号后无声时间

- 外拨最大回铃时间

录音配置

- 非可发送的DTMF等待时间

其他配置

- 当铃流时间大于此时间时认为有铃流

- 当铃流消失时间大于此时间时认为没有铃流

- 检查到回铃音

- 模拟通道进入振铃状态需要的铃声数

- 内线模块检测话机Flash闪断时间

- 指定通道监测振铃的灵敏度

线路电压配置

- 断线判断电压

- 断线延迟时间

- 忽略电压检查

- 摘挂机滤波时间

- 摘机判断电压

线路能量配置

- 设置指定通道无声过滤判别时间

- 声控灵敏度

信号配置

- 回铃音节拍

- 忙音周期

- 默认发送信号音频率1

- 默认发送信号音频率2

- 最小忙音返回计数

3.8.1 恢复默认值

点击恢复默认值按钮，所有属性值恢复成初始化。

图3.8.1-1

3.8.2 属性值修改

修改属性的值，程序就会自动保存修改后的值。

图3.8.2-1

3.8.3 属性值修改

选择修改的属性，可在下面的列表添加属性值。程序优先使用列表的属性值

图3.8.3-1

## 3.9 PCM链路

PCM链路界面

图3.9-1

基本属性有以下内容：

- E1/T1

- 线路阻抗

- 环回类型

- 外拨超时时间

- 回铃超时事件

- 线路接收增益

- 开启CRC4校验

- 打开线路信号发送

信令属性有以下内容：

- 信令类型

- 服务的ISDN信令

- 服务的MTP3

- 所属SS7链路组

- CIC号码

- 信令时隙号码

- 将第16时隙作为语音

3.9.1 新增PCM链路

鼠标单击【新增】按钮，如下如所示：

图3.9.1-1

图3.9.1-2

- 右键单击后会弹出PCM添加窗体。（如图3.8.1-2）

a) 选择所需添加PCM的插槽。

b) 插槽选择后再选择对应插槽中的位置。（一个插槽有十六个PCM链路，如果添加了十

六个PCM链路后，那么该插槽就无法添加新的PCM链路）

c) 然后进行信令与同步方式的选择。点击【保存】后保存该链路

3.9.2 修改属性

选中要修改的记录 可下面各属性,点击保存按钮。如下图所示：

图3.9.2-1

3.9.3 恢复默认值

选中要恢复默认值的记录，点击恢复默认值按钮。如下图所示:

图3.9.3-1

3.9.4 删除PCM链路

选中需要删除的记录,点击删除按钮。如下图所示:

图3.9.4-1

## 3.10 ISDN信令

ISDN信令界面

图 3.10-1

基本属性有以下内容：

- 名称

- 信令类型

- 主叫号码编号方案

- 被叫号码编号方案

- 主叫号码模式

- 被叫号码模式

- 语音编码

- 通路识别模式

- 默认主叫号码

- 底层兼容性参数发送

- 高层兼容性参数发送

- 隐藏主叫号码

- 通路识别信息单元发送

- 被叫号码中的"#"转换为"发送完全"标志

3.10.1 新增ISDN

单击ISDN信令中的【新增】按钮。如下图所示：

图 3.10.1

3.10.2 修改ISDN

选中要修改的记录 可下面各属性,点击保存按钮。如下图所示：

图 3.10.2

3.10.3 恢复默认值

选中要恢复默认值的记录，点击恢复默认值按钮。如下图所示:

图 3.10.3

3.10.4 删除列表

选中需要删除的记录,点击删除按钮。如下图所示:

图 3.10.4

## 3.11  SS7链路组

SS7链路组界面

图 3.11-1

基本属性有以下内容：

- 名称

- 服务的MTP3

- 信令类型

- OPC

- DPC

- 默认主叫号码

- 主叫号码模式

- 被叫号码模式

- 自动发送ACM类型

- 主叫类型

- 被叫类型

- 发送用户空闲ACM消息:

- 主叫号码长度为奇数时追加'F'

- 被叫号码长度为奇数时追加'F'

3.11.1 新增SS7链路

单击SS7链路组中的【新增】按钮。如下图所示：

图3.11.1-1

3.11.2 修改SS7链路

选中要修改的记录 可下面各属性,点击保存按钮。如下图所示：

图3.11.2-2

3.11.3 恢复默认值SS7链路

选中要恢复默认值的记录，点击恢复默认值按钮。如下图所示:

图3.11.3-1

3.11.4 删除SS7链路

选中需要删除的记录,点击删除按钮。如下图所示:

图3.11.4-1

3.11.5 分配链路

单击【分配链路】按钮，可单选/多选链路，如下图所示：

图 3.11.5-1

备注：当SS7链路组分配链路以后，列表右边才显示所属PCM链路列表，SS7

只服务于PCM。

图 3.11.6-1

## 3.12 Mtp3列表

单击系统菜单栏中MTP3列表，MIT3列表包括编号、MTP3名称、OPC、DPC。

3.12.1 新增MTP3列表

图 3.12.1-1

基本属性有以下内容：

- 名称

- OPC

- DPC

3.12.2 新增MTP3

单击【新增】按钮，如下图所示：

图 3.12.2-1

3.12.3  修改MTP3属性

选中要修改的记录 可修改OPC/DPC、名称等属性,点击保存按钮。如下图所示：

图 3.12.3-1

3.12.4 恢复默认值

选中要恢复默认值的记录，点击恢复默认值按钮。如下图所示:

图 3.12.4-1

3.12.5 删除MTP3数据

选中需要删除的记录,点击删除按钮。如下图所示:

图 3.12.5-1

备注：当SS7信令选择了所服务的MTP3时，列表右边才显示所属SS7链路组，MTP3

只服务于SS7信令。

图 3.12.5-2

# Text boxes

备注：如果已经安装过Microsoft.NET Framework 4 Client Profile 框

架，再次安装时，无需安装，安装程序直接跳过几个步骤。